## Slide 1: NOP指令
什么都不做的指令(No Operation)
  不改变寄存器
  不改变条件码
  不改变内存
  占用一定的CPU时间
有多种方式编码该指令
  一字节编码 NOP
  两字节编码 XCHG %ax, %ax
NOP的作用
  延时
  避免各种冒险(Hazard)
  作为调试等其他指令的占位符
Notes: 内存对齐：如果有一个函数的开始位置第一个指令刚好跨两个访问区间，就在前一个函数结尾加一些nop对齐内存，使得取第一个指令对齐

## Slide 2: NOP的作用
804a024: 83 c4 04 add $0x4,%esp
804a027: 5b pop %ebx
804a028: 5d pop %ebp
804a029: c3 ret
804a02a: 90 nop
804a02b: 90 nop
内存对齐